## Slide 1: Caracteristicas FR
Pensada para combinar con otros protocolos como TCP/IP, y para interconexión multiprotocolo de LANs.
Servicio no fiable; si llega una trama errónea se descarta y el nivel superior (normalmente transporte) ya se enterará y pedirá retransmisión.
Tamaño máximo de paquete (trama) de 1 a 8 KB.
Velocidades de acceso hasta 44.736 Mb/s.
Habitualmente utiliza PVCs. SVCs no soportados por muchos operadores.
Costo proporcional a capacidad de línea física y al CIR

## Slide 2: Caracteristicas de x.25
Primer servicio estándar de red pública de datos. Especificado en 1976.
Diseñado para medios físicos poco fiables.
No apto para tráfico en tiempo real.
Paquetes de hasta 128 bytes normalmente.
Servicio poco interesante en la actualidad